## Slide 1: Xây dựng Framework tạo dựng mô hình AI cho các ứng dụng theo dõi chuyển động con người
Học viên: Nguyễn Trương Minh Hoàng
GVHD: TS. Lê Trọng Nhân
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM

## Slide 2: Tóm tắt nghiên cứu
- Framework toàn diện cho Edge AI trong theo dõi chuyển động.
- Tiền xử lý tương tác kéo-thả trực quan.
- Sinh mã triển khai đa nền tảng (Arduino, ARM, ESP32...).
- Đảm bảo tính tương đồng (Parity) tuyệt đối.

## Slide 3: Bối cảnh: Wearables & IMU
- Sự phát triển của thiết bị đeo thông minh.
- Vai trò của cảm biến IMU (Gia tốc & Con quay hồi chuyển).
- Ưu điểm: Bảo mật, chi phí thấp, tiêu thụ năng lượng thấp.

## Slide 4: Xu hướng: Xử lý tại biên (Edge AI)
- Giảm độ trễ (phản hồi < 20ms).
- Không phụ thuộc kết nối mạng Cloud.
- Bảo mật dữ liệu thô ngay trên thiết bị.

## Slide 5: Thách thức: Ràng buộc tài nguyên
- RAM/Flash cực hạn (tính bằng KB).
- CPU tốc độ thấp (MHz).
- Khoảng cách tài nguyên gấp 100.000 lần so với máy tính huấn luyện.

## Slide 6: Thách thức: Training-Deployment Gap
- Sai lệch công thức toán học giữa Python và C++.
- Thứ tự đặc trưng không đồng nhất.
- Các nền tảng hiện có là 'Hộp đen', khó kiểm soát.

## Slide 7: Nền tảng hiện có & Hạn chế
- Edge Impulse: Phí cao, hộp đen.
- TFLite Micro: Chỉ hỗ trợ Deep Learning.
- Thiếu giao diện phân đoạn dữ liệu tương tác.

## Slide 8: Mục tiêu nghiên cứu
- Xây dựng Framework mã nguồn mở.
- Tự động hóa quy trình End-to-End.
- Đảm bảo Training-Deployment Parity.
- Hỗ trợ đa nền tảng phần cứng.

## Slide 9: Đóng góp của luận văn
- Giao diện tiền xử lý tương tác kéo-thả.
- Cơ chế xác minh tương đồng 12 điểm.
- Kiến trúc sinh mã đa chiều (Factory Pattern).

## Slide 10: Cơ sở lý thuyết: Dữ liệu IMU
- Gia tốc kế 3 trục (Chuyển động tuyến tính).
- Con quay hồi chuyển 3 trục (Vận tốc góc).
- Tần số lấy mẫu: 50-100Hz.

## Slide 11: Cơ sở lý thuyết: Bộ lọc tín hiệu
- Butterworth LP (Lọc nhiễu).
- Savitzky-Golay (Bảo tồn đỉnh).
- Kalman Filter (Giải pháp tối ưu cho parity gap = 0).

## Slide 12: Cơ sở lý thuyết: Cửa sổ trượt
- Phân đoạn chuỗi thời gian.
- Kích thước cửa sổ: 1.5s (150 mẫu).
- Chồng lấp: 50% (75 mẫu).

## Slide 13: Phương pháp: Tiền xử lý tương tác
- Người dùng kéo-thả trên biểu đồ để chọn đoạn dữ liệu sạch.
- Giảm 60-80% thời gian gán nhãn thủ công.
- Tách biệt kiểm soát chất lượng và tự động hóa.

## Slide 14: Phương pháp: Đặc trưng bất biến hướng
- Tính toán trên Magnitude (độ lớn vector).
- Không bị ảnh hưởng bởi hướng đeo thiết bị.
- 63 đặc trưng (Thời gian & Tần số).

## Slide 15: Phương pháp: Thuật toán AI
- Machine Learning: Random Forest, SVM, MLP.
- Deep Learning: 1D-CNN, 2D-CNN.
- Hỗ trợ PyTorch & Scikit-learn.

## Slide 16: Thiết kế hệ thống: Kiến trúc Framework
- 6 Modules: Dữ liệu -> Tiền xử lý -> Đặc trưng -> Huấn luyện -> Tạo mã -> Kiểm tra.

## Slide 17: Thiết kế hệ thống: Bộ sinh mã (Generator)
- Factory Pattern điều phối.
- 3 Trục: Loại mô hình x Nền tảng x Backend.
- Tự động sắp xếp lại thứ tự đặc trưng cho C++.

## Slide 18: Đảm bảo tính Parity
- Khớp công thức Kurtosis/Skewness với Pandas.
- Edge-value replication thay cho zero-padding.
- Scaler sync: Nhúng tham số chuẩn hóa vào mã nguồn.

## Slide 19: Thiết lập thực nghiệm
- Phần cứng: Seeed XIAO nRF52840 (Cortex-M4F).
- Tập dữ liệu: 5 lớp hoạt động (Running, Walking, Still, Up, Down).

## Slide 20: Kết quả: Hiệu suất huấn luyện
- Độ chính xác Offline: 97.38% - 99.13%.
- CNN và MLP đạt kết quả cao nhất (99.13%).

## Slide 21: Kết quả: Phân tích nhầm lẫn
- Running/Still: F1 = 1.00.
- Nhầm lẫn nhỏ ở các lớp biến thể Walking (Up/Down).

## Slide 22: Kết quả: Triển khai thực tế
- 1D-CNN hoạt động đáng tin cậy nhất trên thiết bị thực.
- Thời gian suy luận: ~20ms.
- Độ chính xác thực tế khớp với tập kiểm tra.

## Slide 23: So sánh đối chứng (Edge Impulse)
- Framework: 145KB Flash (E.I: 417KB).
- Framework: F1=1.00 (E.I: 0.96).
- Framework: Minh bạch 100% mã nguồn.

## Slide 24: Phân tích các chế độ tối ưu hóa
- Accuracy (Float32).
- Balanced (3 chữ số thập phân).
- Power (Int16 + DSP).

## Slide 25: Kết luận
- Framework giải quyết tốt bài toán Edge AI cho HAR.
- Đảm bảo tính minh bạch và tối ưu tài nguyên.

## Slide 26: Hướng phát triển tương lai
- Hợp nhất cảm biến (IMU + Nhịp tim).
- Học liên bang (Federated Learning).
- Tích hợp Transformer cho chuỗi thời gian.