## Slide 1: Xây dựng framework tạo dựng mô hình AI cho các ứng dụng theo dõi chuyển động của con người
GVHD: TS. Lê Trọng Nhân
Học viên: Nguyễn Trương Minh Hoàng - 2270757

## Slide 2: Nội dung trình bày
1. Bối cảnh & Vấn đề nghiên cứu
2. Mục tiêu & Đóng góp
3. Kiến trúc & Tính năng cốt lõi
4. Kết quả thực nghiệm
5. So sánh với nền tảng thương mại
6. Kết luận & Hướng phát triển

## Slide 3: Bối cảnh & Vấn đề nghiên cứu
HAR (Human Activity Recognition): nhận dạng hoạt động từ cảm biến quán tính (IMU 6 trục)
Ứng dụng: y tế (phát hiện té ngã), thể thao, công nghiệp
Yêu cầu: xử lý ngay trên thiết bị (edge), không phụ thuộc mạng
Khoảng cách triển khai: hầu hết nghiên cứu dừng ở Python prototype
Nền tảng thương mại (Edge Impulse, SensiML): hộp đen, đắt tiền
5 rào cản chính:
• Pipeline liên ngành phức tạp
• Parity gap: Python ≠ C++
• Thiếu công cụ mã nguồn mở end-to-end
• Thiếu hỗ trợ ML cổ điển (RF, SVM)
Ví dụ: mô hình luôn dự đoán 'walking_downstairs' do lỗi zero-padding
Bối cảnh

## Slide 4: Mục tiêu & Đóng góp
Mục tiêu nghiên cứu:
✓ Framework end-to-end: dữ liệu → mã C++ trên MCU
✓ Giao diện tương tác, không cần kỹ năng nhúng
✓ Đảm bảo tương đồng huấn luyện–triển khai
✓ Hỗ trợ đa nền tảng, đa thuật toán
✓ Xác thực trên thiết bị thực (XIAO nRF52840)
Đóng góp chính:
✓ Phân đoạn cửa sổ kéo thả tương tác
✓ Pipeline parity Python ↔ C++ được đảm bảo
✓ Phát hiện & sửa lỗi zero-padding artifact
✓ 6 chế độ đặc trưng (orientation-invariant)
✓ Tạo mã đa nền tảng: Arduino, ARM, Zephyr, MicroPython
✓ 20 phát hiện kỹ thuật được tài liệu hóa
Mục tiêu

## Slide 5: Kiến trúc Framework: 6 Tab Tuần tự
Kiến trúc
Tab 1: Dữ liệu
CSV 100 Hz
→
Tab 2: Tiền xử lý
Lọc Kéo thả
→
Tab 3: Đặc trưng
63 feat 6 chế độ
→
Tab 4: Huấn luyện
RF/SVM NN/CNN
→
Tab 5: Tạo mã
C++/MPy Đa nền tảng
→
Tab 6: Kiểm tra
Serial XIAO
Công nghệ: Python 3 · Dash 2.14 · scikit-learn · PyTorch
Lưu trữ: persistent_data/ (CSV → joblib → .h/.ino) — không cần DB
Thiết bị: Seeed XIAO nRF52840 — ARM Cortex-M4F 64 MHz — IMU LSM6DS3

## Slide 6: Tiền xử lý Tương tác
Tính năng cốt lõi
Phân đoạn cửa sổ kéo thả (novel):
• Biểu đồ tín hiệu tương tác Plotly
• Kéo thả vùng hoạt động trên đồ thị
• Giảm ~60–80% thời gian tiền xử lý
Bộ lọc: Butterworth / Savitzky-Golay / Kalman
Phát hiện #1 – Zero-padding artifact:
acc_mag = √(0²+0²+0²) = 0 → bất khả thi!
Sửa: edge-value replication (lặp giá trị biên)

## Slide 7: Trích xuất Đặc trưng & Parity
Tính năng cốt lõi
6 chế độ đặc trưng:
• orientation_invariant (63) ← mặc định
• time_domain (90)
• all (156) | frequency_domain (66)
• orientation_invariant_time_only (33) | raw (6)
15 thống kê/tín hiệu: mean, std, min, max, range, median, Q25, Q75, IQR, skewness, kurtosis, RMS, energy, ZCR, MCR
Lỗi parity đã sửa:
✓ Zero-padding → edge replication
✓ Kurtosis: sample std → population std
✓ Sai thứ tự đặc trưng (alpha vs C++)
✓ Chuẩn hóa kép, trích xuất kép

## Slide 8: Tạo Mã Triển khai Đa Nền tảng
Tính năng cốt lõi
Nền tảng đích:
• Arduino (XIAO, ESP32, M5Stack, Teensy)
• ARM Cortex-M generic (C thuần)
• ESP-IDF, Zephyr RTOS
• MicroPython (không cần NumPy)
• TFLite Micro / ONNX Runtime (NN/CNN)
4 chế độ tối ưu:
accuracy | balanced | speed | power
Kiến trúc: BaseCodeGenerator → subclass theo từng loại mô hình (NN, RF, SVM, CNN)

## Slide 9: Kết quả Huấn luyện
Kết quả
Bài toán 3 lớp: 100% tất cả thuật toán
Bài toán 5 lớp (229 mẫu kiểm tra):
PyTorch MLP: 99,13% (F1=0,990)
PyTorch 1D-CNN: 99,13% (F1=0,992)
Neural Network (sklearn): 98,69% (F1=0,984)
Random Forest: 98,25% (F1=0,981)
SVM (RBF): 97,38% (F1=0,972)
→ Chênh lệch chỉ 1,75% → chất lượng đặc trưng quan trọng hơn lựa chọn thuật toán

## Slide 10: Kết quả Triển khai Thiết bị
Thiết bị: Seeed XIAO nRF52840 (Cortex-M4F 64MHz)
Hiệu suất trên thiết bị:
✓ 1D-CNN: ổn định cả 3 và 5 lớp
• NN sklearn: lỗi ở một số điều kiện
• RF: ổn định cho 3 lớp
Tài nguyên (Neural Network):
• Flash: ~95 KB (trọng số + FE + scaler)
• SRAM: < 8 KB
• Suy luận: < 100 ms
So sánh với TFLite Micro:
Framework TFLite
Flash (NN): 95 KB ~245 KB
RF/SVM: ✓ Hỗ trợ ✗ Không
Mã đọc được: ✓ ✗
Bài học: chênh lệch 1,75% offline không dự đoán được hiệu suất thực trên thiết bị
→ Tiêu chí chọn mô hình phải bao gồm tính ổn định triển khai
Kết quả

## Slide 11: So sánh với Nền tảng Thương mại
Tiêu chí Edge Impulse SensiML Framework này
Chi phí $20–99/tháng $99–500/tháng Miễn phí
Mã nguồn mở ✗ ✗ ✓
Minh bạch mã sinh ra Hộp đen Hộp đen ✓ Toàn bộ
Đảm bảo parity Không rõ Không rõ ✓ Bit-exact
Sửa zero-padding ✗ ✗ ✓
Xác minh KS formula Không Không ✓
F1 (3 lớp, cùng data) 0,96 — 1,00
Flash (NN) 51% — 18–23%
→ Tính minh bạch hoàn toàn là yêu cầu kỹ thuật thiết yếu cho edge ML, không chỉ triết lý mã nguồn mở
So sánh

## Slide 12: Tương đồng Huấn luyện–Triển khai: Điểm khác biệt cốt lõi
12 biện pháp đảm bảo parity Python ↔ C++:
✓ Edge-value replication thay zero-padding
✓ Kurtosis/skewness: population std (khớp pandas)
✓ Reorder đặc trưng tại thời điểm sinh mã
✓ Chuẩn hóa đơn (1 lần duy nhất trong pipeline)
✓ Tham số mô hình chỉ trích xuất 1 lần
✓ Xác thực kiến trúc CNN vs feature-based
✓ StandardScaler: cùng mean/std, cùng clamp
✓ Đơn vị cảm biến / tốc độ lấy mẫu nhất quán
Bộ lọc Kalman: parity gap = 0 (causal tự nhiên, không cần filtfilt)
3/20 phát hiện kỹ thuật chỉ có thể xác định nhờ đọc mã đã sinh từng dòng
So sánh

## Slide 13: Kết luận & Hướng phát triển
Đã đạt được:
✓ Framework end-to-end, mã nguồn mở
✓ 97–99% (5 lớp), 100% (3 lớp)
✓ Parity: 12 biện pháp kiểm soát
✓ Triển khai thành công trên XIAO
✓ Vượt Edge Impulse: F1 1,00 vs 0,96
✓ 20 phát hiện kỹ thuật tài liệu hóa
Hướng phát triển:
• Dữ liệu đa đối tượng, đa hướng gắn
• Học liên tục trên thiết bị
• Sensor fusion (IMU + nhiệt + nhịp tim)
• CAE học đặc trưng tự động
• Tối ưu đa mục tiêu
• Phát hiện bất thường
Kết luận

## Slide 14: Cảm ơn Quý Thầy/Cô & Hội đồng Q&A
Sinh viên: Nguyễn Trương Minh Hoàng — MSSV: 2270757
GVHD: TS. Lê Trọng Nhân
"Tính minh bạch không chỉ là triết lý mã nguồn mở
— đây là yêu cầu kỹ thuật thiết yếu cho edge AI đáng tin cậy."